## Slide 1: 数字逻辑电路
清华大学计算机系
赵有健
zhaoyoujian@tsinghua.edu.cn
办公室：FIT 4区104（62603055 ）

## Slide 2: 任课教师
赵有健：教授，网络研究所。
  研究方向：下一代网络，网络流媒体安全。
陶品：副教授，多媒体研究所
  研究方向：数字媒体技术。
  Email：taopin@tsinghua.edu.cn
全成斌：教授，教学实验室
  研究方向：新实验技术与实验装置
  Email：quancb@tsinghua.edu.cn

## Slide 3: 教师分工
赵有健
  第1次课，第8~15次课
  课程负责人，主讲课程简介、时序逻辑电路、可编程逻辑电路和电路新进展
陶品
  第2~7次课程，主讲组合逻辑电路
全成斌
  和实验室老师一起负责课程实验的安排

## Slide 4: 助教
助教：负责批阅作业，习题讲解、检查，实验辅导，新知识点证明等
助教1：官佳智：guanjz20@mails.tsinghua.edu.cn
助教2：李旸 li-yang23@mails.tsinghua.edu.cn
每个班推荐一个课代表，联系助教
  课代表：主要为同学们服务，交作业，实验报告等，请同学们积极配合。

## Slide 5: 课程目录
课程的位置和重要性
课程的主要内容介绍
国际一流大学相关课程调研
MIT数字逻辑课程介绍
本课程内容简介

## Slide 6: 课程目录
课程的位置和重要性
课程的主要内容介绍
国际一流大学相关课程调研
MIT数字逻辑课程介绍
Berkeley数字逻辑课程介绍

## Slide 7: 站在高水平人才培养的角度看 硬件课程的重要性
技术的进步带动了课程的改革
晶体管计算机
个人计算机
晶体管计算机
个人计算机
网络世界

## Slide 8: 站在高水平人才培养的角度看 硬件课程的重要性
中国重新崛起为世界重要一极，从“中国制造”向“中国创造”的转变，亟需创新性的人才。

## Slide 9: 站在高水平人才培养的角度看 硬件课程的重要性
清华大学计算机系培养计划
世界的原理
认知世界
设计新工具
改造世界
数学原理
现代物理学
程序设计
数字逻辑
数据结构
计算机组成
操作系统
编译原理
软件工程
体系结构
嵌入式系统
设计新计算系统
自然的原理与规律
比特、代码级的改造工具
系统的工作原理与实现方法
新系统的设计方法与技术
计算机网络

## Slide 10: 站在高水平人才培养的角度看 硬件课程的重要性
国外大学计算机专业本科学位：CS / CE
  系名看出区别：CS，CE，CSE，ECE， EECS
知识结构与课程体系：硬件，软件（系统，理论）
国内外以研制计算机系统开始的计算机系都有很好的硬件基础
微处理器时代以后，逐渐重视软件、忽视硬件
技术发展和人才需求让我们重新认识硬件重要性
不懂硬件不能设计好软件，不懂硬件不能设计好系统

## Slide 11: 站在高水平人才培养的角度看 硬件课程的重要性
强调硬件的目的是为了提高系统级的能力
系统能力与动手能力的水平是未来人才核心竞争力的重要体现
只要机时足够，有学习的动力与兴趣，一定可以培养软件高手
编程序、敲键盘烧不了计算机，但是硬件实验不仅要懂理论，还要凭经验
在“人人都有笔记本，处处都能连网络，浑身都是CPU，时时都可做研究”的时代，一定要重视硬件实践能力培养

## Slide 12: 实验教学
电子管
晶体管
分离元器件
单片机/微处理器
用FPGA自行设计

## Slide 13: 前言 (1)
为什么要学习《数字逻辑电路》？
  进入数字化世界的基础知识
  数字系统设计中硬件系列课第一门
  数字系统的物理实现

## Slide 14: 前言 (2)
“数字逻辑”在硬件系列课程中的位置
计算机系统结构
计算机组成原理
数字逻辑
计算机系统的功能分配
计算机系统的逻辑实现
计算机组成的物理实现

## Slide 15: 前言 (3)
与数字逻辑电路类似的课程名称
  数字逻辑
  数字电子技术（基础）
  数字电路
  脉冲数字电路
  数字技术与系统
  …………

## Slide 16: 前言(4)
数字逻辑电路名称中相关的概念
  逻辑(Logic)：关于思维形式及其规律的科学。
  数理逻辑：研究推理、计算等逻辑问题。
  逻辑代数(布尔代数) ：应用代数方法研究逻辑问题。
  英文书名关键词：
    ”Digital Logic”, “Digital Design”, “Logic Design”, ”Digital Logic Design”, “Digital Circuit Design”，”Digital Logic Circuit Design”, “Logic and Computer Design” ，”Design of Logic Systems”,……

## Slide 17: 前言 (5)
数字技术与系统
  现实世界中两大系统： 模拟系统 vs. 数字系统(Digital & Analog) 离散 vs. 连续
  数字系统的优点：便于加工、处理、传输、存储等，可靠，抗干扰能力强。
  数字计算机是最典型的数字系统

## Slide 18: (b)离散表示
+V
-V
电压
p
2p
时间
+V
-V
电压
p
2p
时间
+V
-V
电压
p
2p
时间
(a)模拟表示
(c)脉冲表示

## Slide 19: 前言 (6)
数字逻辑领域的前沿问题
  多值逻辑
  模糊逻辑
  计算机辅助逻辑设计
  集成电路设计自动化
  可编程逻辑设计
  数字系统与模拟系统的混合设计
  逻辑电路的故障诊断
  ……

## Slide 20: 前言 (7)
如何学习《数字逻辑电路》？
  学习数字逻辑电路的分析与设计方法，要借助于逻辑代数这一数学工具。我们讲授逻辑代数中有关二值运算的公式、运算及定律及其在数字逻辑电路的应用
  重点学习和掌握数字电路的基本原理和分析、设计方法。
  重视实践环节，加强动手能力的锻炼。
  作业和考试独立完成。

## Slide 21: 前言 (8)
通过学习在计算机系统中用到的典型逻辑电路的设计分析，达到：
  1、 掌握在逻辑设计中分析和设计的基本方法。
  2、掌握在逻辑设计中应当注意的问题。
  3、掌握在计算机系统中常用IC器件的性能及设计方法。
  4、掌握基本硬件系统的调试和测试方法。
  5、熟练掌握基本工具（万用表、示波器、逻辑分析仪……）

## Slide 22: 课程目录
课程的位置和重要性
课程的主要内容介绍
国际一流大学相关课程调研
MIT数字逻辑课程介绍
本课程内容简介

## Slide 23: 数字逻辑电路课程的学习内容

## Slide 24: 课程基本情况（1）
数字逻辑电路（理论教学：大班课程）
  以课程讲解原理为主
  通过理论学习，深刻理解并掌握数字电路的基本原理和分析、设计方法。
  实验的目的是加深同学对课程中理论知识的理解。
  为后续课程准备知识基础。

## Slide 25: 课程基本情况（2）
数字逻辑设计（实践教学：小班课程）
  实践类课程。
  通过理论学习，掌握数字电路的基本原理和分析、设计方法。
  通过基础实验和研究型实验，培养学生的动手能力和进行数字系统设计的能力。
  为后续课程准备理论知识和实践知识基础。

## Slide 26: 课程基本情况（3）
理论课与实践课的共同点和区别
  共同点
    关键知识点的覆盖范围基本相同
    基础实验的内容基本相同
  不同点
    课程的进度不同
    课堂内容讲解的详略程度不同
    理论教学和实验教学的时间不同、深度不同
    考核方式不同

## Slide 27: 课程基本情况（5）
教学形式：讲课，辅导，网上、定时和现场答疑
学时安排：3学分，共48学时
教学内容
  第一章：前言和基本知识介绍 （第1周，前3学时）
  第二章 逻辑代数和化简方法 （第2、3周，共6学时）
  第三章：门电路 （第4周，共3学时）
  第四章：组合逻辑电路 （第5～7周，共9学时）
  第五章：时序逻辑电路 （第8～12周，共15学时）
  第六章：可编程逻辑电路 （第13～15周，共9学时）
  数字逻辑电路课程总复习 （第16周，3学时）

## Slide 28: 课程基本情况（6）
教学的具体内容
  前言和逻辑代数：基本概念，卡诺图，表格化简法等 ；
  门电路：三种基本逻辑运算（与或非），TTL、门电路静态特性和动态特性；
  组合逻辑电路：定义、分析方法、设计方法，组合电路中的竞争—冒险，常用的逻辑功能的实现；
  时序电路：触发器的原理、功能、特性，时序电路的特点、分析方法和设计方法，典型的时序逻辑电路；
  可编程逻辑器件：可编程逻辑的工作原理及应用，FPGA和PLD的功能及其特点 。

## Slide 29: 课程基本情况（7）
教学改革计划（由理论课教师和实验课教师联合检查）
  增加硬件描述语言内容
  实验手段更新，增加可编程器件
  加强实验环节，增加创意实验
课程的考核和评分方式
  理论考试（期末考试）占80％；
  平时作业占20％；

## Slide 30: 教材及推荐参考书：
教材：数字逻辑与数字集成电路（第二版）
  英文参考书关键词：”Digital Logic”, “Logic Design”, “Digital Design”, ”Digital Logic Design”, “Digital Circuit Design”，”Digital Logic Circuit Design”, “Logic and Computer Design” ，”Design of Logic Systems”,……

## Slide 31: 课程目录
课程的位置和重要性
课程的主要内容介绍
国际一流大学相关课程调研
MIT数字逻辑课程介绍
本课程内容简介

## Slide 32: 硬件课程的重要性
国外一流大学计算机专业本科培养体系：
  MIT
  Stanford
  CMU
  Berkeley

## Slide 33: 站在高水平人才培养的角度看 硬件课程的重要性
ACM / IEEE-CS Computer Curriculum，CC2021
  CS 与 CE 是最核心的两个专业方向
CS Computer Science
CE Computer Engineering
IS Information Systems
IT Information Technology
SE Software Engineering

## Slide 34: 站在高水平人才培养的角度看 硬件课程的重要性
一流名校的CE人才培养：
  CMU有两个相关专业
    CS偏重计算机理论、数学、计算生物学等
    ECE将电子工程与计算机工程融会贯通
  Stanford有两个相关专业
    CS分10个培养方向，CE是其中之一
    EE分8个研究方向，Digital System是必修课
  Berkeley有两个相关专业
    School of Information不涉及硬件，无本科生
    EECS有两个方向：ECE和CSE，“微电子电路”是重要基础课
  MIT的EE和 CS系
    人才培养分3个方向：ESE、EE&CS、CSE
结论：硬件设计能力培养是美国一流计算机人才培养的重要组成部分

## Slide 35
18-100，Introduction to Electrical and Computer Engineering
18-200，Emerging Trends in Electrical and Computer Engineering
18-202，Mathematical Foundations of Electrical Engineering
18-213，Introduction to Computer Systems
18-220，Electronic Devices and Analog Circuits
18-240，Structure and Design of Digital Systems
18-290，Signals and Systems
18-418: Electric Energy Processing: Fundamentals and Applications
18-401: Electromechanics
18-349: Embedded Real-Time Systems
18-348: Embedded System Engineering
18-342: Fundamentals of Embedded Systems
18-341: Logic Design and Verification
18-340: Digital Computation
18-320: Microelectronic Circuits
18-310: Fundamentals of Semiconductor Devices
18-422: Analysis and Design of Digital Circuits
18-421: Analog Integrated Circuits I
18-474: Embedded Control Systems
CMU的课程体系

## Slide 36: MIT（MIT OPEN COURSEWARE）
6.002 Circuits and Electronics
  粗略相当于我们的“电路原理”，也包含半导体技术原理等内容。
6.004 Computation Structures
  粗略相当于我们的“计算机组成原理”，但还包含半导体基本原理以及计算机系统结构相关的知识，是一门概论性质的课程。
6.012 Microelectronic Devices and Circuits
  半导体器件的物理原理、特性等
6.091 Hands-On Introduction to Electrical Engineering Lab Skills
  一门实验课程，内容介绍涉及：阻容器件使用、万用表、晶振、焊接技术、LED、二极管、三极管、光耦器件、放大器、555定时器、调制电路、各种分立IC器件、触发器、A/D器件乃至马达等器件的使用。
6.111 Introductory Digital Systems Laboratory
  类似我们的“数字逻辑”课程，后文详细介绍。
6.301 Solid-State Circuits
  一门教授半导体各种物理特性测量的实验课程
6.331 Advanced Circuit Techniques
  介绍各种基本电路搭建知识，buf、放大器、开关器件、驱动电路、A/D和D/A是内容主体。
6.374 Analysis and Design of Digital Integrated Circuits
  相当于“数字逻辑”课程的高级课程，介绍CMOS器件的原理、组合电路中的时延、速度、驱动能力、功耗以及布局布线等特性，以及时序电路的各种参数问题，还包括大规模集成电路的互连技术、时钟布署技术、存储器设计、动态电压调整技术等。

## Slide 37: MIT（MIT OPEN COURSEWARE）
6.111 Introductory Digital Systems Laboratory
  组合电路、组合电路VHDL设计及仿真方法
  时序电路、时序电路VHDL设计及仿真方法
  有限状态机、同步问题
  存储器设计
  算术计算单元
  A/D设计
  大规模设计中的模块化集成（函数化）
  PAL、PLA、FPGA到大规模FPGA的技术演变
  VGA控制电路设计
  大规模集成电路中的技术（3D集成电路、时钟源问题、芯片供电、PLL、测试技术、各种设计变换问题）以及功耗分析技术等。
课程Wiki，https://6002x.mitx.mit.edu/wiki/view/
开放课程主页：http://ocw.mit.edu/courses/electrical-engineering-and-computer-science/6-111-introductory-digital-systems-laboratory-spring-2006/index.htm

## Slide 38: 课程目录
课程的位置和重要性
课程的主要内容介绍
国际一流大学相关课程调研
MIT数字逻辑课程介绍
本课程内容简介

## Slide 62: 课程目录
课程的位置和重要性
课程的主要内容介绍
国际一流大学相关课程调研
MIT数字逻辑课程介绍
本课程内容简介

## Slide 63: 课程基本情况（5）
教学形式：讲课，辅导，网上、定时和现场答疑
学时安排：3学分，共48学时
教学内容
  第一章：前言和基本知识介绍 （第1周，前3学时）
  第二章 逻辑代数和化简方法 （第2、3周，共6学时）
  第三章：门电路 （第4周，共3学时）
  第四章：组合逻辑电路 （第5～7周，共9学时）
  第五章：时序逻辑电路 （第8～12周，共15学时）
  第六章：可编程逻辑电路 （第13～15周，共9学时）
  数字逻辑电路课程总复习 （第16周，3学时）

## Slide 64: 第二章 逻辑代数（3）
2.1 逻辑代数的基本运算与公式
  逻辑代数：又叫布尔代数，开关代数。是二进制运算的基础，用代数方法研究逻辑问题。由英国数学家布尔和德.摩根于1847年提出。
  逻辑函数的表示：真值表，表达式，逻辑门。
  逻辑代数的基本运算：与、或、非
    (1) 与运算，逻辑乘
    (2) 或运算，逻辑加
    (3) 非运算，取反

## Slide 65: 3.2 门电路
A
F
_
F=A
B
A
F
F=AB
B
A
F
___
F=AB
B
A
F
+
F=A+B
B
A
F
+
____
F=A+B
+
A
B
F
C
D
_______
F=AB+CD

## Slide 66: 第二章 逻辑代数
表达式化简
下面的表达式是否为最简?
B
A
C
+
F
B
A
F
_
F=ABC+ABC
F=AB

## Slide 67: 第二章 逻辑代数
与或表达式化简
  应用举例：例1
展开：
合并：
互补律：
互补律：

## Slide 68: 第二章 逻辑代数（50）
2.3 图解法(卡诺图)化简逻辑函数
B
A
C
1
0
00
11
01
10
0
0
1
0
0
1
1
1
化简结果：

## Slide 69: 第二章 逻辑代数（56）
例：设计一位十进制数的数值范围判断器，当x>=5，F=1；否则，F=0。(ABCD表示一位十进制数,A是低位,D是高位)
A | B | C | D | F
0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 1 | ×
1 | 1 | 0 | 1 | ×
0 | 0 | 1 | 1 | ×
1 | 0 | 1 | 1 | ×
0 | 1 | 1 | 1 | ×
1 | 1 | 1 | 1 | ×
×
×
1
1
×
×
×
×
1
1
1
0
0
0
0
0
B
A
D
C
00
11
01
10
00
11
01
10
C
A
B
+
F
D

## Slide 70: 3.2 门电路（2）
3.2 门电路
  门电路的基本知识
  典型与非门电路结构
  与非门电路的外部特性与级连
  三态门


## Slide 71: 3.2 门电路
A
F
_
F=A
输入A=“0”，输出F＝“1”
输入A=“1”，输出F＝“0”

## Slide 72: 3.2 门电路（14）
S
输出信号
R
输入Vi=“0”，开关打开，V0＝“1”
GND
输入Vi=“1”，开关闭合，V0＝“0”
最简单的二值逻辑——开关
输入信号
Vi
1
0
VCC
VO
Vi
VO

## Slide 73: 3.2 门电路（15）
三极管的工作状态
1.截至状态（开关断开）：
如果Vi=“0”
则Vb<0.7v，Ib=0, Ic=0,
结果：VoVcc=“1”
等效于三极管开关断开
Vb
+
-
+
-
Vi
VCC
Vo
b
c
e
+
-
输入Vi=“0”，开关打开，V0＝“1”

## Slide 74: 3.2 门电路（15）
三极管的工作状态
2.饱和状态（开关接通）：
  如果Vi=“1”
  则Vb=0.7v， Ib 较大，
  Ic <  Ib (放大系数一般为20)
  VO=“0”（0.1v~0.3v）
  等效于三极管开关接通
Ib
Ic
+
Vb
+
-
+
-
Vi
VCC
Vo
b
c
e
-
输入Vi=“1”，开关打开，V0＝“0”
Vi
VO

## Slide 75: 第二章 组合逻辑电路
3.1 引言
3.2 门电路
3.3 常用的中规模组合逻辑电路
3.4 运算器与ALU
3.5 组合逻辑电路中的竞争与冒险问题


## Slide 76: 3.3.2 编码器（2）
编码器(Encoder)原理
  功能：对应输入的每一个状态组合，输出一个编码。
  常用编码器
    4-2编码，将输入的4个状态编成2位二进制数码；
    8-3编码，将输入的8个状态编成3位二进制数码；

## Slide 77: 3.3.2 编码器（2）
编码器(Encoder)原理
  将输入的4个状态编成2位二进制数码
I0 | I1 | I2 | I3 | A0 | A1
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
编码器功能表

## Slide 78: 3.3.2 编码器（3）
1 0
为什么要用编码器？
0 1
0 0
CPU
外设0
外设1
外设2
int
外设4
编码器
1 1

## Slide 79: 3.3.2 编码器（4）
I0 | I1 | I2 | I3 | A0 | A1
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
4-2编码器：将输入的4个状态编成2位二进制数码
功能表
I0
I1
I2
I3
A0
A1
4-2编
码
器

## Slide 80: 3.3.2 编码器（5）
I0
I1
I2
I3
＋
＋
A0
A1

## Slide 81: 第四章 同步时序电路
Synchronous Sequential Logic Circuit
§1. 触发器
§2. 同步时序电路的分析与设计方法
§3. 计数器
§4. 移位寄存器

Notes: 从与组合逻辑的区别开始介绍

## Slide 82: 触发器
与非门构成的“直接置位-复位型R-S触发器”或称“R-S基本触发器”
R
S
Q
_
Q
_
Q Q
R S
1 0 0 1
0 1 1 0
_
1 1 Q0 Q0
0 0 1* 1 *
RS=10;置”0”; 复位(Reset)
RS=01;置”1”; 置位 (Set)
R
S
Q
_
Q
逻辑图
功能表
逻辑符号图

## Slide 83: 触发器
电位型D触发器
+
Q
D
E
+
1 D D D
E D Q Q
0 X Q0 Q0
E=0，D被封锁，Ｈold（保持）
E=１，Ｄ以互补形式进入，
Store（置数）

## Slide 84: 第四章 同步时序电路
Synchronous Sequential Logic Circuit
§1. 触发器
§2. 同步时序电路的分析与设计方法
§3. 计数器
§4. 寄存器


## Slide 85: 计数器
同步二进制计数器
  二进制计数器是最常使用的一类计数器.
  通常指按照二进制数的规律每次加1的同步计数器

## Slide 86: 计数器
四位二进制计数器设计：
  用D触发器设计四位二进制计数器，
  X＝1，正向计数，计满1111时进位Z＝1；
0000
0001
0010
0011
0111
0110
0101
0100
1000
1110
1101
1100
1011
1001
1010
1111

## Slide 87: 计数器
D触发器实现4位二进制计数器
N | Q3n | Q2n | Q1n | Q0n | Q3N+1 | Q2N+1 | Q1N+1 | Q0N+1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
四位二进制计数器的原始状态表

## Slide 88: 计数器
0001 | 0010 | 0100 | 0011
0101 | 0110 | 1000 | 0111
1101 | 1110 | 0000 | 1111
1001 | 1010 | 1100 | 1011
Q1Q0
Q3Q2
00
01
11
10
00 01 11 10
利用状态表，卡诺图化简求表达式
Q3(N+1)Q2(N+1) Q1(N+1)Q0(N+1) (D3D2 D1D0)
4位二进制计数器的原始状态表

## Slide 89: 计数器

## Slide 90: 计数器
D
CP
Q
Q
D
CP
Q
Q
D
CP
Q
Q
D
CP
Q
Q
Q0
Q1
Q2
Q3


+

+
    原则：逻辑结构清晰，尽量使用公用
    部分，控制函数尽量少用Q
CP

## Slide 91: 计数器
从波形上分析，若CP脉冲的频率为f0 ，则Q3Q2Q1Q0的输出分别为f0的1/2, 1/4, 1/8和1/16, 这就是计数器的分频功能，也叫“分频器”。Q0是二分频，Q1是四分频等。
Q0
Q1
Q2
Q3
计数器波形图
CP

## Slide 92: 第五章 可编程逻辑电路
中小规模可编程逻辑器件
  只读存储器（ROM）
  可编程逻辑阵列（PLA）
  可编程阵列逻辑（PAL)
  通用整列逻辑（GAL）
大规模可编程逻辑电路

## Slide 93: 可编程芯片的硬件描述语言
ABEL
VHDL：由1981年美国国防部正式推出的，1987年IEEE规定了VHDL的IEEE标准。
Verilog：由Phil Moorby 1985年设计的，1995年IEEE规定了Verilog的IEEE标准。

## Slide 94: 用VHDL设计四位二进制计数器
真值表
输入端 |  |  | 输出端 |  |  | 
clr | en | clk | qd | qc | qb | qa
1 | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | X | 保持 | 保持 | 保持 | 保持
0 | 1 |  | 计数值＋1 |  |  | 

## Slide 95
LIBRARY IEEE
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
ENTITY conut12en IS
PORT(clk,clr,en: IN STD_LOGIC; qa,qb,qc,qd:OUT STD_LOGIC);
END count12en;
ARCHITECTURE rtl OF count12en IS
SIGNAL count_4 : STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
BEGIN
qa<=count_4(0);
qb<=count_4(1);
qc<=count_4(2);
qd<=count_4(3);

## Slide 96
PROCESS(clk, clr)
BEGIN
IF (clr =‘1’）THEN count_4<=“0000”;
ELSIF (clk’event AND clk=‘1’) THEN
IF (en=‘1’) THEN
IF (count_4=‘1111’) THEN count_4<=“0000”;
ELSE count_4<=count_4+’1’;
END IF;
END IF;
END IF;
END PROCESS;
END rtl;

## Slide 97: 课程目录
课程的位置和重要性
  基础课程：是计算机组成原理，计算机系统结构的基础
课程的主要内容介绍
  数字、逻辑、电路
国际一流大学相关课程调研
MIT数字逻辑课程介绍
本课程内容简介