## Slide 1: 数字逻辑电路
清华大学计算机系
陶品
taopin@tsinghua.edu.cn
办公室：FIT 3－531 （13717813059）

## Slide 2: 课程基本情况（5）
教学形式：讲课，辅导，网上、定时和现场答疑
学时安排：3学分，共48学时
教学内容
  第一章：前言和基本知识介绍 （第1周，前3学时）
  第二章 逻辑代数和化简方法 （第2、3周，共6学时）
  第三章：门电路 （第4周，共3学时）
  第四章：组合逻辑电路 （第5～7周，共9学时）
  第五章：时序逻辑电路 （第8～12周，共15学时）
  第六章：可编程逻辑电路 （第13～15周，共9学时）
  数字逻辑电路课程总复习 （第16周，3学时）

## Slide 3: 作业
2.6（1）～（6）

## Slide 4: 作业
每周一布置课程作业，请同学们当周周日23:59之前完成，并在网络学堂的“课程作业”栏目中提交。助教在下周周日23:59之前批改完成。
因特殊情况未能按时完成，请在第16周结束之前自行联系助教补交，补交的每份作业扣0.5分，缺交一次扣2分（平时成绩共计20分）。
  计23，24，25，26，27班联系TA李(li-yang23@mails.tsinghua.edu.cn)补交作业
  其他同学联系TA官(guanjz20@mails.tsinghua.edu.cn)补交作业

## Slide 5: 第一章 数制和码制
本章内容
1.1 数制
1.2 码制

## Slide 6: 数制和码制（1）
数制
  十进制、二进制、八进制、十六进制
  数制转换
码制
  十进制数的二进制编码
    8421码（BCD码）、余3码、余3循环码、格雷码
  字符编码
    7位ASCII、8位ASCII

## Slide 7: 数制和码制（2）
数制
  一个进位计数包含两个基本因素
    基数（1、4、3、7、5）
    位权（100、10、1、0.1、0.01）

## Slide 8: 数制和码制（3）
数制
  一个进位计数包含两个基本因素
    基数：
      数制中数码的个数
      基数为R的数制（简称R进制）包含0～R－1的数码
      进位规律是“逢R进一”。

## Slide 9: 数制和码制（4）
数制
  一个进位计数包含两个基本因素
    位权：
      R进制数中处于不同位数的数码，代表不同的权值
      某个数位上的数值由本位数码的值乘以本位对应的固定常数
      该固定常数称为位权
      不同的数位有不同的位权

## Slide 10: 数制和码制（5）
R进制数N的表示方式
  并列表示方式
    n为整数部分的数位，m为小数部分的数位，R表示基数
  多项式标识方式
    Ki表示不同数位的数码，（R－1） Ki  0
  或

## Slide 11: 数制和码制（6）
十进制数
  基数为10，数码0～9
  任意一个十进制数可以表示为
  权值10i
  如143.75

## Slide 12: 数制和码制（7）
二进制数
  基数为2，数码0，1
  任意一个二进制数可以表示为
  权值2i
  如101.11

## Slide 13: 数制和码制（8）
八进制数
  基数为8，数码0～7
  任意一个八进制数可以表示为
十六进制数
  基数为16，数码0～9，A B C D E F
  任意一个十六进制数可以表示为

## Slide 14: 这是什么数制和码制？
M（Money）数
  基数为N，位权分比为1、2、5、10
  任意一个M数可以表示为
    (2103)M = 2x10 + 1x5 + 0x2 + 3x1 = (28)10

## Slide 15: 数制和码制（9）
数制转换
  二－十进制互换
  二－八进制互换
  二－十六进制互换
小常识
K，M，G，T，P，E，Z，Y，B……各自的含义

## Slide 16: 数制和码制（10）
二－十进制互换
  二－十进制转换：将（1101)2 转成十进制数
  十－二进制转换：将75转成二进制数
75
2
………………余数＝1
37
2
………………余数＝1
18
2
………………余数＝0
9
2
………………余数＝1
4
2
………………余数＝0
2
2
………………余数＝0
1
2
………………余数＝1
0
（75)10 ＝
（1001011)2

## Slide 17: 基数转换中常用的数
表1-1 2的幂表

## Slide 18: 数制和码制（11）
二－八进制互换
  二－八进制转换：将（1101101)2 转成八进制数
  八－二进制转换：将（573)8 转成二进制数

## Slide 19: 数制和码制（12）
二－十六进制互换
  二－十六进制转换：将（1101101)2 转成十六进制数
  十六－二进制转换：将（5A3F)16 转成二进制数

## Slide 20
表1-2 不同基的码表

## Slide 21: 数制和码制（13）
数制
码制
  原码、反码、补码
  十进制数的二进制编码
    8421码（BCD码）、余3码、格雷码
  字符编码
    7位ASCII、8位ASCII

## Slide 22: 数制和码制（14）
十进制数的二进制编码
  8421码（BCD码：binary-code-decimal）(有权码)
    4位二进制码从高到低权值为23 (8) ,22 (4) , 21 (2) , 20 (1)
  5421码 (有权码)
    4位二进制码从高到低权值分别为5， 4， 2， 1
  2421码 (有权码)
    4位二进制码从高到低权值分别为2， 4， 2， 1
  余三码 (无权码)
    十进制数用余三码表示，比8421码在二进制上多3
    余三码＝8421码＋（0011）2

## Slide 23: 数制和码制（15）
十进制数的二进制编码（BCD码），8421码、5421码等。
Binary_code_decimal
简称为二——十进制码或BCD码，即用若干位(4位)二进制数来表示一位十进制数。

## Slide 24: 数制和码制（16）
8421码
简称8421码。按4位二进制数的自然顺序，取前十个数依次表示十进制的0～9，后6个数不允许出现，若出现则认为是非法的或错误的。
8421码是一种有权码，每位有固定的权，从高到低依次为8, 4, 2, 1，如 : 8421码 0111=08+14+12+11=7
举例：N=（93）10， 则有：N=（1001 0011）8421BCD等等

## Slide 25: 数制和码制（17）
5421码
简称5421码。按4位二进制数(B3B2B1B0)的自然顺序值，取前十个数依次表示十进制的0～9，5421码也是一种有权码，每位有固定的权，从高到低依次为5421 。
例如：N= （93）10 ， 则有：
N=（1100 0011）5421BCD
10进制5的5421编码应该是？

## Slide 26: 数制和码制（18）
2421码
简称2421码。按4位二进制数(B3B2B1B0)的自然顺序值，取前十个数依次表示十进制的0～9，2421码是一种有权码，每位有固定的权，从高到低依次为2421 。
例如：N=（93）10， 则有：
N=（1111 0011）2421BCD
10进制5的2421编码应该是？

## Slide 27: 数制和码制（19）
无权编码
余3码
由8421码加3形成，是一种无权码。如果两个余3码相加没有进位，则和数要减3，否则和数要加3。
8421码再加0011

## Slide 28: 数制和码制（20）
余三码计算举例
0 1 0 0
＋) 0 1 1 0
1 0 1 0
－)
0 0 1 1
0 1 1 1
例如：0100+0110=0111
1 0 0 0
＋) 1 0 0 1
1 0 0 0 1
＋)
0 0 1 1
1 0 1 0 0
1 3 4 5 6 11
1000+1001= 10100

## Slide 29: 数制和码制（21）
十进制数 | 8421码 | 5421码 | 2421码 | 余三码
0 | 0000 | 0000 | 0000 | 0011
1 | 0001 | 0001 | 0001 | 0100
2 | 0010 | 0010 | 0010 | 0101
3 | 0011 | 0011 | 0011 | 0110
4 | 0100 | 0100 | 0100 | 0111
5 | 0101 | 1000 | 1011 | 1000
6 | 0110 | 1001 | 1100 | 1001
7 | 0111 | 1010 | 1101 | 1010
8 | 1000 | 1011 | 1110 | 1011
9 | 1001 | 1100 | 1111 | 1100
四种十进制数的编码表
Notes: 2421的编码码表和教材上有所不同，充分说明了可以有多种编码方案。

## Slide 30: 数制和码制（22）
格雷码
  一种无权码
  有多种形式
  编码特点：任何相邻的十进制数的格雷码仅有一位不同。
  应用优势:可以减少代码变换中电路瞬间产生的错误，可靠性较好。

## Slide 31: 数制和码制（23）
十进制数的四种格雷码表
十进制数 | 8421码 | 格雷码1 | 格雷码2 | 典型格雷码 | 修改格雷码
0 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0010
1 | 0001 | 0001 | 0001 | 0001 | 0110
2 | 0010 | 0011 | 0011 | 0011 | 0111
3 | 0011 | 0010 | 0010 | 0010 | 0101
4 | 0100 | 0110 | 0110 | 0110 | 0100
5 | 0101 | 1110 | 0111 | 0111 | 1100
6 | 0110 | 1010 | 0101 | 0101 | 1101
7 | 0111 | 1011 | 0100 | 0100 | 1111
8 | 1000 | 1001 | 1100 | 1100 | 1110
9 | 1001 | 1000 | 1000 | 1101 | 1010
对称
扩充
对称循环
循环
循环
Notes: 格雷码：可靠性高，广泛用于输入输出。 格雷码1：中央对称
格雷码2：0-9可循环 典型格雷码，15对应为1000实现0-15可循环，可以扩展到任意大的数字，不需要码表，直接计算可以获得格雷码与二进制编码之间的双向映射关系。 修改格雷码，既循环，又中央对称，同时其0对应典型格雷码的3，所有又称余3循环码。

## Slide 32: 数制和码制（24）
格雷码的特点
  编码特点：任何相邻十进制数的格雷码仅有一位不同
  格雷码1：除最高位以外，中线对称。
  典型格雷码：可以对十进制编码，也可以对任意大的二进制数进行编码。 编码规则：Gi＝Bi＋1 Bi 解码规则：？？？（思考题）
  修改格雷码：中线对称反射，“余三循环码” (循环码的特点：相邻两个编码之间只有一位数不同，而且首尾两个编码之间也只有一位数不同)

## Slide 33: 数制和码制（25）
字符编码
  数字系统中，需要对符号，文字，图象等进行编码
  7位ASCII、8位ASCII
7位ASCII编码（教材13页）
  高3位b6b5b4区分
    b6b5b4 （000，001）：控制字符
    b6b5b4 （010，011）：数字及通用符号
    b6b5b4 （100，101）：大写英文字母
    b6b5b4 （110，111）：小写英文字母

## Slide 34: 数制和码制——小结
数制
  十进制、二进制、八进制、十六进制
  数制转换
码制
  十进制数的二进制编码
    8421码（BCD码）、余3码、余3循环码、格雷码
  字符编码
    7位ASCII、8位ASCII
  原码、补码与反码：带符号的二进制数编码，将在计算机原理课程学习

## Slide 35: 第二章 逻辑代数（1）
本章内容
2.1 逻辑代数的基本运算与公式
2.2 公式法化简逻辑函数
2.3 图解法(卡诺图)化简逻辑函数
2.4 逻辑函数的表格法化简(Q-M法 )

## Slide 36: 第二章 逻辑代数（2）
2.1 逻辑代数的基本运算与公式
2.2 公式法化简逻辑函数
2.3 图解法(卡诺图)化简逻辑函数
2.4 逻辑函数的表格法化简(Q-M法 )

## Slide 37: 第二章 逻辑代数（3）
2.1 逻辑代数的基本运算与公式
  逻辑代数：又叫布尔代数，开关代数。是二进制运算的基础，用代数方法研究逻辑问题。由英国数学家布尔和德.摩根于1847年提出。
  逻辑函数的表示：真值表，表达式，逻辑门。
  逻辑代数的基本运算：与、或、非
    (1) 与运算，逻辑乘
    (2) 或运算，逻辑加
    (3) 非运算，取反
Notes: 术语“布尔代数”得名于乔治·布尔（1815–1864），他是自学成材的英国数学家。他最初在1847年出版的一个小册子《逻辑的数学分析》中介入了代数逻辑系统，用来响应在奥古斯都·德·摩根和William Hamilton之间的公开论战，后来又出现在1854年出版的更充实的书《思维规律》中。布尔的公式化在一些重要方面不同于上述描述。

## Slide 38: 第二章 逻辑代数（4）
2.1 逻辑代数的基本运算与公式
  逻辑代数和普通代数的共同之处：变量和变量的运算。
  逻辑代数一般用字母表示变量。
  逻辑变量的取值：“0”或“1”。
  逻辑代数的基本运算：与、或、非

## Slide 39: 第二章 逻辑代数（4）
2.1 逻辑代数的基本运算与公式
  逻辑代数的基本运算
  逻辑代数的基本公式

## Slide 40: 第二章 逻辑代数（5）
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
对于一个2输入变量，一共有多少种逻辑？
X Y
F
X Y
16种可能的逻辑函数(F0–F15)
X
Y
X NOR Y
NOT (X OR Y)
X NAND Y
NOT (X AND Y)
1
0
X AND Y
NOT X
X XOR Y
X OR Y
NOT Y
X = Y

## Slide 41: 第二章 逻辑代数（6）
2.1 逻辑代数的基本运算与公式
  逻辑代数的基本运算：与、或、非
    (1) 与运算，逻辑乘
A | B | F
0 | 0 | 0
1 | 0 | 0
0 | 1 | 0
1 | 1 | 1
A
B
F
A
B
F
B
A
F

## Slide 42: 第二章 逻辑代数（7）
2.1 逻辑代数的基本运算与公式
  逻辑代数的基本运算：与、或、非
    (2) 或运算，逻辑加
A | B | F
0 | 0 | 0
1 | 0 | 1
0 | 1 | 1
1 | 1 | 1
A
B
F
B
A
F
+

## Slide 43: 第二章 逻辑代数（8）
2.1 逻辑代数的基本运算与公式
  逻辑代数的基本运算：与、或、非
    (3) 非运算，取反
A | F
0 | 1
1 | 0
F
A
R
A
F

## Slide 44: 第二章 逻辑代数（9）
2.1 逻辑代数的基本运算与公式
  其他基本的逻辑电路
    “与非”门：实现“与非”运算的电路。
A | B | F’＝AB | 
0 | 0 | 0 | 
1 | 0 | 0 | 
0 | 1 | 0 | 
1 | 1 | 1 | 
B
A
F
F=AB
1
1
1
0

## Slide 45: 第二章 逻辑代数（10）
2.1 逻辑代数的基本运算与公式
  其他基本的逻辑电路
    “或非”门：实现“或非”运算的电路。
A | B | F’＝A＋B | 
0 | 0 | 0 | 
1 | 0 | 1 | 
0 | 1 | 1 | 
1 | 1 | 1 | 
F=A＋B
1
0
0
0
B
A
F
+

## Slide 46: 第二章 逻辑代数（11）
2.1 逻辑代数的基本运算与公式
  其他基本的逻辑电路
    “与或非”门：实现“与或非”运算的电路。
F
B
A
D
C
+
B
A
D
C
+
F
“与或非”门

## Slide 47: 第二章 逻辑代数（12）
2.1 逻辑代数的基本运算与公式
  其他基本的逻辑电路
    “异或”门：实现“异或”运算的电路。
“异或”门
A | B | F
0 | 0 | 0
1 | 0 | 1
0 | 1 | 1
1 | 1 | 0
F=AB

A
B

## Slide 48: 第二章 逻辑代数（13）
2.1 逻辑代数的基本运算与公式
  其他基本的逻辑电路
    “同或”门(“异或非”门)：实现“同或”运算的电路。
“同或”门
A | B | F
0 | 0 | 1
1 | 0 | 0
0 | 1 | 0
1 | 1 | 1
F=A  B

A
B

## Slide 49: 第二章 逻辑代数（14）
常用逻辑门符号
符号名称 | 国标符号 | 常用符号 | 国际流行符号 | IEEE逻辑符号
与门 |  |  |  | 
或门 |  |  |  | 
非门 |  |  |  | 
+

## Slide 50: 第二章 逻辑代数（15）
符号名称 | 国标符号 | 常用符号 | 国际流行符号 | IEEE逻辑符号
与非门 |  |  |  | 
或非门 |  |  |  | 
异或门 |  |  |  | 
同或门 |  |  |  | 
常用逻辑门符号
•
+
+
&

## Slide 51: 第二章 逻辑代数（13）
2.1 逻辑代数的基本运算与公式
  逻辑代数的基本运算——小结
    基本运算：与、或、非
      电路：“与”门，“或”门，“非”门
    常用运算：与非、或非、与或非、异或、同或
      电路：“与非”门，“或非”门，“与或非”门
    “异或”门，“同或”门

## Slide 52: 第二章 逻辑代数（14）
2.1 逻辑代数的基本运算与公式
  逻辑代数的基本运算
  逻辑代数的基本公式

## Slide 53: 第二章 逻辑代数（15）
2.1 逻辑代数的基本运算与公式
  逻辑代数的基本公式(Elementary)
互补律
1律
0律
重叠律
对合律

## Slide 54: 第二章 逻辑代数（16）
2.1 逻辑代数的基本运算与公式
  逻辑代数的基本公式
交换律
(Commutativity)
结合律
(Associativity)
分配律
(Distributivity)

## Slide 55: 第二章 逻辑代数（17）
2.1 逻辑代数的基本运算与公式
  逻辑代数的基本公式
吸收律
(Absorption)
反演律(德·摩根定律)
(De Morgan's)

## Slide 56: 第二章 逻辑代数（18）
2.1 逻辑代数的基本运算与公式
  逻辑代数的基本公式
包含律
(Consensus)

## Slide 57: 第二章 逻辑代数（19）
反演规则
  设F是逻辑函数，如将函数F中所有“与”符号换为“或”符号；所有“或”符号换为“与”符合；所有原变量换为反变量；所有反变量换为原变量；“0”换成“1”；“1”换成“0”，所得新的逻辑表达式为原函数的反函数。
  利用反演规则可以方便地求得函数的反函数。
对偶规则
  如果将逻辑函数F中的“与”符号换为“或”符号；将“或”符号换为“与”符号；将“1”换为“0”，将“0”换为“1”；但逻辑变量不进行反变换，得到新的逻辑函数表达式，记作F’，把F’称为F的对偶式，获得对偶式的规则称为对偶规则。

## Slide 58: 第二章 逻辑代数（20）
2.1 逻辑代数的基本运算与公式
  逻辑代数的基本公式 （可适用任意多个变量，以3变量为例）
反演规则：
对偶规则：
函数F和G相等，则F’和G’也相等。
对偶的对偶，为函数自身。

## Slide 59: 第二章 逻辑代数（21）
2.1 逻辑代数的基本运算与公式
  逻辑代数的基本公式
包含律推论
证明：

## Slide 60: 第二章 逻辑代数（22）
2.1 逻辑代数的基本运算与公式 ——小结
  逻辑代数的基本运算：基本运算、常用运算
  逻辑代数的基本公式：
  各种运算基本公式
  提醒注意“吸收律”，“包含律”

## Slide 61: 第二章 逻辑代数（23）
2.1 逻辑代数的基本运算与公式
2.2 公式法化简逻辑函数
2.3 图解法(卡诺图)化简逻辑函数
2.4 逻辑函数的表格法化简(Q-M法 )

## Slide 62: 第二章 逻辑代数（24）
2.2 公式法化简逻辑函数
  化简的目的
    让逻辑函数表达式的含义更清楚。
    节省资源：用最少的电路、器件，器件的输入也最少。
    化简目的不同，表达式结果会不同。

## Slide 63: 第二章 逻辑代数（25）
2.2 公式法化简逻辑函数
  与或表达式化简
  或与表达式化简
  其他形式逻辑函数化简

## Slide 64: 第二章 逻辑代数（26）
与或表达式化简
  最简与或表达式：
    1、乘积的个数最少(用门电路实现，用的与门数最少）
    2、在满足1的条件下，乘积项中的变量最少(与门的输入端最少)
表达式是否为最简?
B
A
C
+
F
B
A
F

## Slide 65: 第二章 逻辑代数（27）
与或表达式化简
  例1
展开：
合并：
分配律：
互补律：

## Slide 66: 第二章 逻辑代数（28）
与或表达式化简
  例2
反演律
吸收律

## Slide 67: 第二章 逻辑代数（29）
与或表达式化简
  例3
合并：
分配律：
吸收律：
1 律：

## Slide 68: 例题
答案：

## Slide 69: 第二章 逻辑代数（28）
2.2 公式法化简逻辑函数
  与或表达式化简
  或与表达式化简
  其他形式逻辑函数化简

## Slide 70: 第二章 逻辑代数（29）
  结果要求：化简结果仍为或与表达式
或与表达式化简
  或与表达式：
  最简条件：
  (1)、或项个数最少(或门用的最少)
  (2)、在满足1的条件下，或项中变量数最少

## Slide 71: 例题
答案：

## Slide 72: 第二章 逻辑代数（30）
2.2 公式法化简逻辑函数
  与或表达式化简
  或与表达式化简
  其他形式逻辑函数化简

## Slide 73: 第二章 逻辑代数（31）
2.2 公式法化简逻辑函数
  其他形式逻辑函数化简
    转换为与或表达式，再化简

## Slide 74: 第二章 逻辑代数（32）
2.2 公式法化简逻辑函数 ——小结
  与或表达式化简：利用基本公式化简
  其他形式逻辑函数化简：转换为“与或”表达式，再化简

## Slide 75: 作业
2.6（1）～（6）