## Slide 1: 作业
5.30，5.32，5.33
分别用D触发器和JK触发器设计一个4位可变模数计数器，状态图如图所示。
0000
0001
0010
0011
1101
1110
1111
1100
0110
0101
0100
1010
1001
1000
1011
0111
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

## Slide 2: 第四章 同步时序电路
Synchronous Sequential Logic Circuit
§1. 触发器
§2. 同步时序电路的分析与设计方法
§3. 计数器
§4. 寄存器


## Slide 3: 同步时序电路的分析与设计方法
同步时序电路的分析步骤
  根据电路图列出触发器激励函数表达式和电路输出函数；（分析由于触发器输入的变化而引起次态的变化以及输出的变化，所以必须要明确触发器的输入变化）
  根据电路输入和触发器激励函数建立次态表达式和状态表； （分析触发器状态的变化规律）
  画出状态图和时序图；（能够更直观分析状态的变化规律）
  分析输出序列和输入序列的关系，说明时序电路的逻辑功能；

## Slide 4: 同步时序电路的分析与设计方法
同步时序电路的设计
  根据要求的逻辑功能，设计能够完成该逻辑功能的逻辑电路
  同步时序电路设计过程是同步时序电路分析的逆过程
设计过程：文字描述 状态图逻辑图
例：用与非门和D触发器设计一个同步时序逻辑电路，以检测输入信号序列是否为连续的“110”。
Notes: 同步时序电路的概念：

## Slide 5: 同步时序电路的分析与设计方法
同步时序电路的设计步骤：
1）确定输入变量和输出变量
2）作原始状态表：根据给定的电路设计条件构成原始状态表。
3）状态化简：原始状态表通常不是最小化状态表，它一般包含多余的状态，因此要对原始状态表进行化简。
4）状态分配：给简化后的状态用一个二进制数来编码。
5）求出激励函数和输出函数：根据选用的触发器激励表和电路的状态表，综合出电路中各个触发器的激励函数和电路的输出函数。
6）画逻辑图

## Slide 6: 同步时序电路的分析与设计方法
例：用与非门和D触发器设计一个同步时序逻辑电路，以检测输入信号序列是否为连续的“110”。
第一步：确定输入变量和输出变量
  由题意可知：
    该时序逻辑电路只有一个输入变量，记为X，X是一个二进制序列；
    输出变量也只有一个，记为Z，要求Z能够给出检测信号，以表明输入X是否为连续的“110”序列。

## Slide 7: 同步时序电路的分析与设计方法
第二步：作原始状态表：根据给定的电路设计条件构成原始状态表。
a
b
c
d
e
f
g
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
1
0
1
1
0
假设该逻辑电路的初始状态为a,根据题意,可列出不同X序列输入下电路状态的变化规律以及输出Z的值。

## Slide 8: 同步时序电路的分析与设计方法
状态图的另一种方式
a
b
c
d
e
f
g
d
e
f
g
d
e
f
g
0
1
0
0
00
0
000
0
01
001
0
10
11
0
0
0
0
010
011
0
101
0
100
0
110
111
1
0

## Slide 9: 同步时序电路的分析与设计方法
作原始状态表
a
b
c
d
e
f
g
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
1
0
1
1
0
QN
X
0
1
b,0(QN+1,Z)
c,0(QN+1,Z)
d,0
e,0
f,0
g,0
d,0
e,0
f,0
g,0
d,0
e,0
a
b
c
d
e
f
g
f,1
g,0
原始状态表

## Slide 10: 同步时序电路的分析与设计方法
第三步 状态化简：原始状态表通常不是最小化状态表，它一般包含多余的状态，因此要对原始状态表进行化简
QN
X
0
1
b,0
c,0
d,0
e,0
f,0
g,0
d,0
e,0
f,0
g,0
d,0
e,0
a
b
c
d
e
f
g
f,1
g,0
原始状态表
从原始状态表可以发现：状态b,d,f
在输入X＝0或1时，输出都为0且次
态都为d和e,所以b,d,f可以合并成一
个状态，记为s1＝{ b,d,f }；
同理可得:c,e可合并为一个状态，
记为s2 ＝{ c,e } ；

## Slide 11: 同步时序电路的分析与设计方法
第三步 状态化简：原始状态表通常不是最小化状态表，它一般包含多余的状态，因此要对原始状态表进行化简
QN
X
0
1
b,0
c,0
d,0
e,0
f,0
g,0
d,0
e,0
f,0
g,0
d,0
e,0
a
b
c
d
e
f
g
f,1
g,0
原始状态表
根据分析作出中间状态表
中间状态表
QN
X
0
1
s1,0
s2,0
s1,0
s2,0
s1,0
g,0
a
s1
s2
g
s1,1
g,0

## Slide 12: 同步时序电路的分析与设计方法
第三步 状态化简：原始状态表通常不是最小化状态表，它一般包含多余的状态，因此要对原始状态表进行化简
中间状态表
QN
X
0
1
s1,0
s2,0
s1,0
s2,0
s1,0
g,0
a
s1
s2
g
s1,1
g,0
继续考察中间状态表，发现a和s1
可以合并为一个状态，记为S1；
将s2记为S2；将g记为S3。
最简状态表
QN
X
0
1
S1,0
S2,0
S1,0
S3,0
S1
S2
S3
S1,1
S3,0

## Slide 13: 同步时序电路的分析与设计方法
根据状态表做出状态图
最简状态表
QN
X
0
1
S1,0
S2,0
S1,0
S3,0
S1
S2
S3
S1,1
S3,0
S1
S2
S3
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
1
0

## Slide 14: 同步时序电路的分析与设计方法
a
b
c
d
e
f
g
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
1
0
1
1
0
S1
S2
S3
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
1
0
原始状态图和最简状态图比较
S1＝{a,b,d,f }
S2 ＝{ c,e }
S3 ＝{ g }

## Slide 15: 同步时序电路的分析与设计方法
第四步：状态分配：给简化后的状态用一个二进制数来编码。
  对所确定的状态S1 S2 S3 给出二进制编码
同步时序电路的状态是通过触发器实现的，3种状态至少需要2个触发器y1和y2。两个触发器的输出Q1和Q2共有4种组合：
  要将这4种编码分配给三个状态。
    问题：究竟选用什么样的编码方案?
    编码方案的不同可能会影响到所设计电路的经济性
00 10 11
— —
（Q2 Q1）
—
（Q2 Q1）
（Q2 Q1）

## Slide 16: 同步时序电路的分析与设计方法
第四步：状态分配：给简化后的状态用一个二进制数来编码。
  假定S1 ＝00，S2 ＝10，S3 ＝11 可以画出110序列检测器的组成框图。
组合逻辑
CP
X
Z
D
CP
D
CP
D1
D2
Q1
Q2
—
Q1
Q1
—
Q2
Q2

## Slide 17: 同步时序电路的分析与设计方法
第五步：求出激励函数和输出函数：根据选用的触发器激励表和电路的状态表，综合出电路中各个触发器的激励函数和电路的输出函数。
组合逻辑
X
Z
D1
D2
Q1
Q2
Q1
Q2
为了确定输出函数Z和激励函数（D1和D2的表达式），需要利用编码状态给定现态和次态，并利用D触发器的激励表，找出输入X现态Q1，Q2与D的真值关系。设计一个组合逻辑电路。

## Slide 18: 同步时序电路的分析与设计方法（5）
D触发器的功能表、激励表
D Qn | Qn+1
0 0 0 1 1 0 1 1 | 0 0 1 1
D触发器功能表
(简化功能表)
Qn Qn+1 | D
0 0 0 1 1 0 1 1 | 0 1 0 1
激励表

## Slide 19: 同步时序电路的分析与设计方法
第五步：求出激励函数和输出函数（用D触发器）
X Q2N Q1N Q2(N＋1) Q1(N＋1) D2 D1 Z
0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0
0 1 1 0 0 0 0 1
1 0 0 1 0 1 0 0
1 1 0 1 1 1 1 0
1 1 1 1 1 1 1 0
0 0 1 × × × × ×
1 0 1 × × × × ×
D2=X，D1=XQ2N，Z=X Q1N
S1
S2
S3
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
1
0

## Slide 20: 同步时序电路的分析与设计方法
第六步：画逻辑图（用D触发器）
Q1
D
CP
D
CP
CP
X
Z
D1
D2
Q2
D2=X，D1=XQ2N，Z=X Q1N
—
Q
Q
Q
—
Q

## Slide 21: 同步时序电路的分析与设计方法
如果用J，K触发器设计的话，怎么设计？
组合逻辑
X
Z
J1
K1
Q1
Q2
Q1
Q2
K2
J2

## Slide 22: 同步时序电路的分析与设计方法（7）
J-K触发器的功能表、激励表、状态表、状态图与状态方程
功能表
J K Qn | Qn+1
0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 | 0 1 0 0 1 1 1 0
Hold
Store 0
Store 1
Count
x
x
1
0
0 0 0
0 1 1
1 0 x
1 1 x
K
Qn Qn+1 J
激励表

## Slide 23
0 0 0 0 0 0 × 0 × 0
X Q2N Q1N Q2(N＋1) Q1(N＋1) J2 K2 J1 K1 Z
0 1 0 0 0 × 1 0 × 0
0 1 1 0 0 × 1 × 1 1
1 0 0 1 0 1 × 0 × 0
1 1 0 1 1 × 0 1 × 0
1 1 1 1 1 × 0 × 0 0
0 0 1 × × × × × × ×
1 0 1 × × × × × × ×
S1
S2
S3
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
1
0
J2=X，K2=X，
J1=XQ2N，K1=
Z=X Q1N
—
X

## Slide 24: 同步时序电路的分析与设计方法
同步时序电路的设计中的关键步骤：
  确定输入变量和输出变量
  作原始状态表：根据给定的电路设计条件构成原始状态表。
  状态化简：原始状态表通常不是最小化状态表，它一般包含多余的状态，因此要对原始状态表进行化简。
  状态分配：给简化后的每个状态用一个二进制数来编码。
  求出激励函数和输出函数：根据选用的触发器激励表和电路的状态表，综合出电路中各个触发器的激励函数和电路的输出函数。
  画逻辑图

## Slide 25: 同步时序电路的分析与设计方法
同步时序电路设计——总结
  画原始状态图，
  不要想着节省状态，一定要画全；要考虑到从每个状态出来所有的输出情况。
  画原始状态表
  化简状态表
  求控制函数和输出函数
最困难的是第一步，只要有了原始状态图，后面的步骤是有规律的。

## Slide 26: 第四章 同步时序电路
Synchronous Sequential Logic Circuit
§1. 触发器
§2. 同步时序电路的分析与设计方法
§3. 计数器
§4. 寄存器


## Slide 27: 计数器
计数器的功能：对CP脉冲计数，一个脉冲变化一次状态
计数器的种类：
  按照时钟数量：同步计数器，异步计数器
  按照计算方法：加法计数器(加1,加2等), 减法计数器(减1,减2等), 可逆计数器等
  按照进制：二进制计数器(模为2n),十进制计数器,任意进制计数器等
  其他：环形计数器,扭环计数器等特殊电路结构的计数器
计数器是应用最多的一类标准器件

## Slide 28: 计数器
计数器
  同步二进制计数器设计
  十进制计数器设计
  可逆计数器设计
  集成化的4位二进制计数器设计
  设计计数器时要注意的问题

## Slide 29: 计数器
同步二进制计数器
  二进制计数器是最常使用的一类计数器.
  通常指按照二进制数的规律每次加1的同步计数器

## Slide 30: 计数器
用D触发器实现4位二进制计数器.
0000
0001
0010
0011
0111
0110
0101
0100
1000
1110
1101
1100
1011
1001
1010
1111
16个状态（0000～1111）都是必要的,不能简化。
第一步:画出原始状态图

## Slide 31: 计数器
N | Q3n | Q2n | Q1n | Q0n | Q3N+1 | Q2N+1 | Q1N+1 | Q0N+1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 
1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 
2 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 
3 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 
4 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 
5 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 
6 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 
7 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 
8 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 
9 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 
10 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 
11 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 
12 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 
13 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 
14 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 
15 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 
四位二进制计数器的状态表
第二步:画出状态表
0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0

## Slide 32: 计数器
第三步：利用状态表，求次态表达式
Q1nQ0n
Q3nQ2n
00
01
11
10
00 01 11 10
Q3(N+1)Q2(N+1) Q1(N+1)Q0(N+1)
4位二进制计数器的状态表
0001
0010
0100
0011
0101
0110
1000
0111
1101
1110
0000
1111
1001
1010
1100
1011

## Slide 33: 计数器
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
Q1nQ0n
Q3nQ2n
00
01
11
10
00 01 11 10
Q1 (n+1)
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
Q1nQ0n
Q3nQ2n
00
01
11
10
00 01 11 10
Q0 (n+1)
用卡诺图求次态表达式（用D触发器实现4位二进制计数器）
—
Q0(n+1)=Q0n
Q1(n+1)=Q1nQ0n

## Slide 34: 计数器
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
Q1nQ0n
Q3nQ2n
00
01
11
10
00 01 11 10
Q3 (n+1)
0
1
0
0
1
0
1
1
1
0
1
1
0
1
0
0
Q1nQ0n
Q3nQ2n
00
01
11
10
00 01 11 10
Q2 (n+1)
用卡诺图求次态表达式
Q2(n+1)=Q2nQ1nQ0n
Q3(n+1)=Q3nQ2nQ1nQ0n

## Slide 35: 计数器
第四步：求激励函数表达式
用D触发器实现4位二进制计数器.
D触发器激励函数：
状态方程
激励函数的
原理表达式
激励函数的
实用表达式
—
Q0(n+1)=Q0n
Q1(n+1)=Q1nQ0n
Q2(n+1)=Q2nQ1nQ0n
Q3(n+1)=Q3nQ2nQ1nQ0n
—
D0=Q0n
D1=Q1nQ0n
D2=Q2nQ1nQ0n
D3=Q3nQ2nQ1nQ0n
—
D0=Q0n
————
—
— —
D1=Q0nQ1n
——————
————
— — —
D2=Q0n+Q1nQ2n
—————————
——————
— — — —
D3=Q0n+Q1n+Q2nQ3n

## Slide 36
状态方程
—
Q0(n+1)=Q0n
Q1(n+1)=Q1nQ0n
Q2(n+1)=Q2nQ1nQ0n
Q3(n+1)=Q3nQ2nQ1nQ0n

## Slide 37: 计数器
D
CP
Q
Q
D
CP
Q
Q
D
CP
Q
Q
D
CP
Q
Q
Q0
Q1
Q2
Q3


+

+
    原则：逻辑结构清晰，尽量使用公用
    部分，控制函数尽量少用Q
CP
—
D0=Q0n
————
—
— —
D1=Q0nQ1n
——————
————
— — —
D2=Q0n+Q1nQ2n
—————————
——————
— — — —
D3=Q0n+Q1n+Q2nQ3n

## Slide 38: 计数器
计数器波形图
从波形上分析，若CP脉冲的频率为f0 ，则Q3Q2Q1Q0的输出分别为f0的1/2, 1/4, 1/8和1/16, 这就是计数器的分频功能，也叫“分频器”。Q0是二分频，Q1是四分频等。
Q0
Q1
Q2
Q3
CP

## Slide 39: 计数器
用JK触发器实现4位二进制计数器
Q1nQ0n
Q3nQ2n
00
01
11
10
00 01 11 10
Q3(N+1)Q2(N+1) Q1(N+1)Q0(N+1)
4位二进制计数器的状态表
0001
0010
0100
0011
0101
0110
1000
0111
1101
1110
0000
1111
1001
1010
1100
1011

## Slide 40: 计数器
求激励函数表达式
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
Q1nQ0n
Q3nQ2n
00
01
11
10
00 01 11 10
Q0 (n+1)状态表
x
x
1
0
0 0 0
0 1 1
1 0 x
1 1 x
K
Qn Qn+1 J
JK触发器激励表
Q1nQ0n
Q3nQ2n
00
01
11
10
00 01 11 10
J0 K0 激励表
1×
1×
1×
1×
×1
×1
×1
×1
×1
×1
×1
×1
1×
1×
1×
1×

## Slide 41: 计数器
求激励函数表达式
Q1nQ0n
Q3nQ2n
00
01
11
10
00 01 11 10
J0 K0 激励表
1×
1×
1×
1×
×1
×1
×1
×1
×1
×1
×1
×1
1×
1×
1×
1×
激励函数J0K0表达式
J0=K0=1

## Slide 42: 计数器
求激励函数表达式
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
Q1nQ0n
Q3nQ2n
00
01
11
10
00 01 11 10
Q1 (n+1)状态表
Q1nQ0n
Q3nQ2n
00
01
11
10
00 01 11 10
J1 K1 激励表
0×
0×
0×
0×
×1
×1
×1
×1
×0
×0
×0
×0
1×
1×
1×
1×
激励函数J1K1表达式
J1=K1=Q0

## Slide 43: 计数器
同理可得J2K2，J3K3的激励函数表达式
用JK触发器实现4位二进制计数器的激励函数表达式如下：
J2=K2=Q0 Q1
J3=K3=Q0 Q1 Q2
J0=K0=1
J1=K1=Q0
J2=K2=Q0 Q1
J3=K3=Q0 Q1 Q2

## Slide 44
CP
用JK触发器实现四位二进制计数器的原理图
FF0
“1”
J Q
CP
K
Q
J Q
CP
K
Q
J Q
CP
K
Q
J Q
CP
K
Q
FF1
FF2
FF3
Q0
Q1
Q2
Q3
J0=K0=1
J1=K1=Q0
J2=K2=Q0 Q1
J3=K3=Q0 Q1 Q2

## Slide 45: 计数器
计数器
  同步二进制计数器设计
  十进制计数器设计
  可逆计数器设计
  集成化的4位二进制计数器设计
  设计计数器时要注意的问题


## Slide 46: 计数器
十进制计数器设计
N | Q3 | Q2 | Q1 | Q0 | Q3N+1 | Q2N+1 | Q1N+1 | Q0N+1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
十进制计数器的原始状态表

## Slide 47: 计数器
十进制计数器设计：用D触发器构成。
0001 | 0010 | 0100 | 0011
0101 | 0110 | 1000 | 0111
x | x | x | x
1001 | 0000 | x | x
Q1Q0
Q3Q2
00
01
11
10
00 01 11 10
Q3(N+1)Q2(N+1) Q1(N+1)Q0(N+1)
(D3D2 D1D0)
逻辑图略，时序图略
—
D0=Q0n
————
—
— — — —
D1=Q0nQ1n(Q0+Q3)
——————
————
— — —
D2=Q0n+Q1nQ2n
—————————
——————
— — — — — —
D3=Q0n+Q1n+Q2nQ3n (Q0+Q3)

## Slide 48: 计数器
计数器
  同步二进制计数器设计
  十进制计数器设计
  可逆计数器设计
  集成化的4位二进制计数器设计
  设计计数器时要注意的问题


## Slide 49: 计数器
可逆计数器设计：
  单时钟可逆计数器和双时钟可逆计数器
  用D触发器设计单时钟四位二进制可逆计数器，
  X＝1，正向计数，计满1111时进位Z＝1；
  X＝0，逆向计数，计满0000时借位Z＝1。
0000
0001
0010
0011
0111
0110
0101
0100
1/0
1/0
0/0
1/1
0/1
0/0
1/0
0/0
1/0
0/0
1/0
0/0
1/0
0/0
1/0
0/0
1/0
0/0
1000
1110
1101
1100
1011
1001
1010
1/0
0/0
1111
1/0
0/0
1/0
0/0
1/0
0/0
1/0
0/0
1/0
0/0
1/0
0/0

## Slide 50: 计数器
可逆计数器设计：
  用D触发器设计四位二进制可逆计数器，
  X＝1，正向计数，计满1111时进位Z＝1；
0000
0001
0010
0011
0111
0110
0101
0100
1/0
1/0
1/1
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1000
1110
1101
1100
1011
1001
1010
1/0
1111
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0

## Slide 51: 计数器
正向计数时的激励方程：
激励函数的
原理表达式
激励函数的
实用表达式
—
D0=Q0n
D1=Q1nQ0n
D2=Q2nQ1nQ0n
D3=Q3nQ2nQ1nQ0n
—
D0=Q0n
————
—
— —
D1=Q0nQ1n
——————
————
— — —
D2=Q0n+Q1nQ2n
—————————
——————
— — — —
D3=Q0n+Q1n+Q2nQ3n

## Slide 52: 计数器
求解逆向计数时的激励方程
0000
0001
0010
0011
0111
0110
0101
0100
0/0
0/1
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
1000
1110
1101
1100
1011
1001
1010
0/0
1111
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
逆向计数时原始状态图

## Slide 53: 计数器
逆向计数时
的原始状态表
N | Q3 | Q2 | Q1 | Q0 | Q3N+1 | Q2N+1 | Q1N+1 | Q0N+1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0

## Slide 54: 计数器
逆向计数时的激励方程：
激励函数的
实用表达式
激励函数的
原理表达式
—
D0=Q0n
————
— —
D1=Q0nQ1n
——————
— — —
D2=Q0nQ1nQ2n
———————
— — — —
D3=Q0nQ1nQ2nQ3n
—
D0=Q0n
—
D1=Q1nQ0n
— —
D2=Q2nQ1nQ0n
— — —
D3=Q3nQ2nQ1nQ0n

## Slide 55: 计数器
逆向计数（X＝0）
时的激励方程
正向计数（X＝1）
时的激励方程
综合这两组方程，可得可逆二进制计数器激励方程的原理表达式：
—
D0=Q0n
—
D1=Q1nQ0n
— —
D2=Q2nQ1nQ0n
— — —
D3=Q3nQ2nQ1nQ0n
—
D0=Q0n
D1=Q1nQ0n
D2=Q2nQ1nQ0n
D3=Q3nQ2nQ1nQ0n
—
D0=Q0n
— —
D1=X(Q1nQ0n)+X(Q1nQ0n)
— — —
D2=X(Q2nQ1nQ0n)+X(Q2nQ1nQ0n)
— — — —
D3=X(Q3nQ2nQ1nQ0n )+X(Q3nQ2nQ1nQ0n)

## Slide 56: 计数器
逆向计数(X＝0)时的
激励方程实用表达式
正向计数(X＝1)时的
激励方程实用表达式
综合这两组方程，可得可逆二进制计数器的激励方程的实用表达式：
—
D0=Q0n
————
—
— —
D1=Q0nQ1n
——————
————
— — —
D2=Q0n+Q1nQ2n
—————————
——————
— — — —
D3=Q0n+Q1n+Q2nQ3n
—
D0=Q0n
————
— —
D1=Q0nQ1n
——————
— — —
D2=Q0nQ1nQ2n
———————
— — — —
D3=Q0nQ1nQ2nQ3n
—
D0=Q0n
———— ————
—
— — — — —
D1=X(Q0nQ1n )+ X (Q0nQ1n)
—————— ——————
————
— — — — — — —
D2= X( Q0n+Q1nQ2n )+ X (Q0nQ1nQ2n)
————————— ————————
——————
— — — — — — — — —
D3= X( Q0n+Q1n+Q2nQ3n )+ X (Q0nQ1nQ2nQ3n)

## Slide 57: 计数器
进位/借位信号Z
X＝1，正向计数，计满1111时，进位Z＝1；
X＝0，逆向计数，计满0000时，借位Z＝1。
所以:
— — — — —
Z=X Q3nQ2nQ1nQ0n+X Q3nQ2n Q1n Q0n

## Slide 58: 计数器
可逆计数器设计：
  用D触发器设计四位二进制可逆计数器，
  X＝1，正向计数，计满1111时进位Z＝1；
  X＝0，逆向计数，计满0000时借位Z＝1。
— — — — —
Z=X Q3nQ2nQ1nQ0n+X Q3nQ2n Q1n Q0n
—
D0=Q0n
— —
D1=X(Q1nQ0n)+X(Q1nQ0n)
— — —
D2=X(Q2nQ1nQ0n)+X(Q2nQ1nQ0n)
— — — —
D3=X(Q3nQ2nQ1nQ0n )+X(Q3nQ2nQ1nQ0n)

## Slide 59: 计数器
计数器
  同步二进制计数器设计
  十进制计数器设计
  可逆计数器设计
  集成化的4位二进制计数器设计
  设计计数器时要注意的问题


## Slide 60: 计数器
设计计数器时要注意的问题
  计数器的自启动设计
D2＝Q1
D1＝Q0
D0＝Q2
例：3位格雷码计数器存在两个计数循环。触发器清0，可以计数格雷码序列。
Q
CP D
Q
CP D
Q
CP D
CP
Q2
Q1
Q0
—
Q
—
Q
—
Q

## Slide 61: 计数器
设计计数器时要注意的问题
  计数器的自启动设计：3位格雷码计数器存在两个计数循环
000
001
110
111
011
100
010
101
  如果初始状态为010或101，则该计数器不能完成正常的计数功能，就需要修正设计。
  触发器清0，可以计数格雷码序列
Notes: 举例，实际上为3位格雷码计数器

## Slide 62: 计数器
设计计数器时要注意的问题
  修正方法：将计数循环之外的状态修改后，自动进入计数循环。
101
010
能够自行进入工作循环的3位格雷码计数器
101
010
如果按照这个状态图设计,电路结构会简单吗？
000
100
011
111
110
001
000
100
011
111
110
001

## Slide 63: 计数器
设计计数器时要注意的问题
  修正后的逻辑图
修改设计后可以自动进入循环
101
010
000
100
011
111
110
001
Q
CP D
Q
CP D
Q
CP D
CP
Q2
Q1
Q0
—
Q
—
Q
—
Q
D2＝Q1
D1＝Q0
———
— —
D0=Q0 Q1 Q2
Notes: 举例，实际上为3位格雷码计数器

## Slide 64: 计数器——小结
计数器
  同步二进制计数器设计
  十进制计数器设计
  可逆计数器设计
  集成化的4位二进制计数器