## Slide 1: 数字逻辑电路
清华大学计算机系
陶品
taopin@tsinghua.edu.cn
办公室：FIT 3－531 （13717813059）

## Slide 2: 3.3 常用的中规模组合逻辑电路
3.3.1 译码器
3.3.2 数据选择器
3.3.3 编码器
3.3.4 数据比较器
3.3.5 奇偶校验器
3.3.6 可编程逻辑器件
3.3.7 运算器（算数逻辑单元 ALU）


## Slide 3: 3.3.7 运算器
3.3.7 运算器（算数逻辑单元 ALU）
  加法器
    一位加法器
    四位串行进位加法器
    四位并行加法器
    16位加法器
  算术运算逻辑单元
    四位算术逻辑运算单元
  乘法器

## Slide 4: 3.3.7 运算器
3.3.7 运算器（算数逻辑单元 ALU）
  加法器 Adder
    半加器 （Half Adder）：不考虑低位进位输入和向高位的进位输出，两数码Xn、Yn相加，称半加 。
Xn | Yn | Hn
0 | 0 | 0
1 | 0 | 1
0 | 1 | 1
1 | 1 | 0
一位半加器功能表
Notes: Adder是计算机的一个基本运算部件，也是构成ALU的基础

## Slide 5: 3.3.7 运算器
Xn | Yn | Cn-1 | Fn | Cn
0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1
3.3.7 运算器（算数逻辑单元 ALU）
  加法器 Adder
    全加器 （Adder）： 将Xn、Yn及低位进位Cn-1相加，并将进位输出Cn，称全加 。
一位全加器功能表

## Slide 6: 3.3.7 运算器
真值表
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
0
1
0
1
0
1
1
0
0
1
0
0
1
1
0
1
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
Cn
Fn
Cn-1
Yn
Xn
框图
Cn
Fn
Xn
Yn
Cn-1
∑
3输入
2输出
一位全加器 （Full Adder）

## Slide 7: 3.3.7 运算器
0
1
0
1
1
0
1
0
Xn
Yn
Cn-1
00 01 11 10
0
1
一位全加器 （Full Adder）
  卡诺图化简 Fn

## Slide 8: 3.3.7 运算器
一位全加器 （Full Adder）
  卡诺图化简Cn
1
1
1
0
0
1
0
0
Xn
Yn
Cn-1
00 01 11 10
0
1

## Slide 9: 3.3.7 运算器
不化简，用全部最小项实现，需要3级门。
一位全加器实现方案1

## Slide 10: 3.3.7 运算器
写 的表达式
经变换后只要2级门。
一位全加器实现方案2

## Slide 11: 3.3.7 运算器
一位全加器实现方案2(续）

## Slide 12: 3.3.7 运算器
Cn和Fn的形成需要三级门延迟
Cn和Fn的形成需要二级门延迟
四种形式的全加器（1）
(a)
(b)

## Slide 13: 3.3.7 运算器
分析全加器真值表中Fn和Cn的对应关系， Fn为“1”的条件有两个：
1、Xn Yn Cn-1均为“1”
2、Xn Yn Cn-1只有一个为“1”（有至少1个“1”且Cn为“0” ）
用Cn 表示Fn，先组合出Cn ,再有Fn
真值表
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
0
1
0
1
0
1
0
0
1
1
0
1
1
0
0
1
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
Cn
Fn
Cn-1
Yn
Xn
四种形式的1位全加器(2)

## Slide 14: 3.3.7 运算器
Cn的形成需要二级门延迟
Fn的形成需要三级门延迟
Cn的形成需要二级门延迟
Fn的形成需要三级门延迟
四种形式的全加器（3）
(c)
(d)

## Slide 15: 3.3.7 运算器
3.3.7 运算器（算数逻辑单元 ALU）
  加法器
    一位加法器
    四位串行进位加法器
    四位并行加法器
    16位加法器
  算术运算逻辑单元
    四位算术逻辑运算单元
  乘法器

## Slide 16: 3.3.7 运算器
Y2
X2
Y1
X1
Cin
Y4
X4
F4
Cout
FULL Adder
Y3
X3
F1
FULL Adder
Cout
F2
FULL Adder
Cout
F3
FULL Adder
Cout
四位串行进位加法器

## Slide 17: 3.3.7 运算器
Cn和Fn的形成需要三级门延迟
Cn和Fn的形成需要二级门延迟
四种形式的全加器（1）
(a)
(b)
哪个更快？

## Slide 18: 3.3.7 运算器
四位串行进位加法器
假设计算Fn需要2级，Cn需要2级，Cin、Xi和Yi同时到达。最后结果需要多少级延迟？
Y2
X2
Y1
X1
Cin
Y4
X4
F4
Cout
FULL Adder
Y3
X3
F1
FULL Adder
Cout
F2
FULL Adder
Cout
F3
FULL Adder
Cout
F1需要2级，C1需要2级，F2需要4级，C2需要4级，
F3需要6级，C3需要6级，F4需要8级，C4需要8级。

## Slide 19: 3.3.7 运算器
四位串行进位加法器
假设计算Fn需要3级，Cn需要2级，Cin、Xi和Yi同时到达。最后结果需要多少级延迟？
Y2
X2
Y1
X1
Cin
Y4
X4
F4
Cout
FULL Adder
Y3
X3
F1
FULL Adder
Cout
F2
FULL Adder
Cout
F3
FULL Adder
Cout
F1需要3级，C1需要2级，F2需要5级，C2需要4级，
F3需要7级，C3需要6级，F4需要9级，C4需要8级。

## Slide 20: 3.3.7 运算器
Cn的形成需要二级门延迟
Fn的形成需要三级门延迟
Cn的形成需要二级门延迟
Fn的形成需要三级门延迟
四种形式的全加器（3）
(c)
(d)
(c)、(d)交叉串联更快！

## Slide 21: 集成4位串行进位加法器
(c)、(d)两种一位加法器交叉串联，C4、F4经4级门延迟生成，不仅提高了速度，还节省了门的数量！
F1需要3级，C1需要2级，F2需要3级，C2需要2级，
F3需要5级，C3需要4级，F4需要5级，C4需要4级。
4
3
2
1
(c)
(d)
(c)
(d)

## Slide 22: 3.3.7 运算器(18)
四位串行进位加法器
  问题：由于前一个加法完成并提供进位后，下一个加法器才能开始运算。延迟长，速度慢。
  位数越多，加法完成的时间越长。
  是否可以用专用的进位电路提高速度？
Y2
X2
Y1
X1
Cin
Y4
X4
F4
Cout
FULL Adder
Y3
X3
F1
FULL Adder
Cout
F2
FULL Adder
Cout
F3
FULL Adder
Cout

## Slide 23: 3.3.7 运算器(19)
3.3.7 运算器（算数逻辑单元 ALU）
  加法器
    一位加法器
    四位串行进位加法器
    四位并行加法器
    16位加法器
  算术运算逻辑单元
    四位算术逻辑运算单元
  乘法器

## Slide 24: 3.3.7 运算器(20)
四位并行加法器、超前进位加法器
  进位输入是由专门的“进位门”综合所有低位的加数、被加数及最低位进入输入后提供的。
  由于进位不是由前一级加法器提供的，所以快速加法器又称位超前进位加法器或并行进位加法器。
C1、C2、C3、C4是怎样形成的？

## Slide 25: 3.3.7 运算器(21)
四位并行加法器、超前进位加法器
  C1、C2、C3、C4形成的条件
Gi = XiYi 称为
产生进位函数
Pi=Xi+Yi 称为
传递进位函数

## Slide 26: 3.3.7 运算器(22)
化简，得
改写为

## Slide 27: 3.3.7 运算器(23)

## Slide 30
Ci延迟级数与位数无关: 都是2级; Fi基本都是3级 F1是2级
P1
G1
P2
G2
P3
G3
C0
C1
C2
C3
P4
G4
C4

## Slide 31: 3.3.7 运算器(24)
四位并行加法器、超前进位加法器
  进位输入是由专门的“进位门”综合所有低位的加数、被加数及最低位进位输入后提供的。
  由于进位不是由前一级加法器提供的，所以四位并行加法器又称超前进位加法器或快速加法器。

## Slide 32: 3.3.7 运算器(25)
3.3.7 运算器（算数逻辑单元 ALU）
  加法器
    一位加法器
    四位串行进位加法器
    四位并行加法器
    16位加法器
  算术运算逻辑单元
    四位算术逻辑运算单元
  乘法器

## Slide 33: 3.3.7 运算器(26)
  16位串行加法器和16位并行加法器
  16位串行加法器
    用4片四位并行加法器组成16位快速加法器
此时,片内虽然是并行,但片间进位仍是串行逐片传递，
产生C4, C8 , C12 , C16的延迟各是几级? Fi要几级?(用P136图)
C4需2级,F1~F4需3级；C8需4级,F5~F8需5级；C12需6级，
F9~F12需7级；C16需8级,F13~F16需9级. Cn=n/2级

## Slide 34: 3.3.7 运算器(27)
  16位并行进位加法器：
    用类似四位并行加法器中C1、C2、C3、C4形成的原理，去形成片间快速进位C4、C8、C12、C16

## Slide 35: 3.3.7 运算器(28)
Notes: 用类似四位并行加法器中C1、C2、C3、C4形成的原理，去形成片间快速进位C4、C8、C12、C16

## Slide 36: 3.3.7 运算器(29)
Gm和Pm有规律，可以根据输入X和Y直接计算得出，意味者4位加法器内部可以直接提供Gm和Pm。C4，C8，C12，C16可以设计一个“快速进位扩展器”形成。

## Slide 37: 3.3.7 运算器（30）
超前进位扩展器, 使得C4, C8 , C12 , C16同时产生!（P138）
16位并行进位加法器：
  超前进位扩展器

## Slide 38: 3.3.7 运算器（31）
16位并行进位加法器逻辑结构图：
  用类似四位并行加法器中C1、C2、C3、C4形成的原理，去形成片间快速进位C4、C8、C12、C16
四位并行加法器的输出提供Pm、Gm 需2级延迟，F需3级延迟。
则产生C4, C8 , C12 , C16的延迟各是几级? Fi要几级?

## Slide 39: 3.3.7 运算器
16位快速加法器的结构图
四位并行加法器的输出提供Pm、Gm 需2级延迟。产生C4, C8 , C12 , C16的延迟3级， F1 ～F4要3级， F5 ～F16要6级。
F5、9、13是5级
请大家课后比较：由1位全加器构成16位串行加法器、4位并行加法器构成16位串行加法器、16位并行加法器计算结果所需要的级数。

## Slide 40: 3.3.7 运算器（32）
和4位加法器（或4位ALU）连用的超前进位扩展器专用器件(SN74182)（P146）

## Slide 41: 3.3.7 运算器（33）
4位ALU和超前进位扩展器组成16位快速运算单元 （P146）

## Slide 42: 3.3.7 运算器
3.3.7 运算器（算数逻辑单元 ALU）
  加法器
    1位加法器
    4位串行进位加法器
    4位并行进位加法器和快速进位逻辑
    16位并行进位加法器
  算术运算逻辑单元
    4位算术逻辑运算单元
  乘法器

## Slide 43: 3.3.7 运算器(34)
算术运算逻辑单元(ALU)
  ALU是CPU的核心,不仅完成算术（加法、减法等）运算,而且完成逻辑运算.
  ALU是多种功能集成在一起的器件,因此要有功能控制端.
    加
    减
    比较、与、或、非、移位

## Slide 44: 3.3.7 运算器(35)
3.3.7 运算器（算数逻辑单元 ALU）
  加法器
    一位加法器
    四位串行进位加法器
    四位并行加法器
    16位加法器
  算术运算逻辑单元
    4位算术逻辑运算单元
  乘法器

## Slide 45: 3.3.7 运算器(36)
四位算术逻辑运算单元
  4位ALU的核心是4位并行加法器,通过控制加法器的一些逻辑门或改变进位逻辑门能够获得多种功能。
操作数
被操作数
结果
进位
功能控制
4位
ALU

## Slide 46: 3.3.7 运算器(37)
4位算术逻辑运算单元
  运算能力的获得方法
    方法1：控制4位加法器中的进位逻辑，获得多种运算能力
      简单、但运算种类少
    方法2：改变加法器中的Gi和Pi来获得多种运算能力
      运算种类多、但运算单元结构较复杂。

## Slide 47: 3.3.7 运算器(38)
方法1：控制4位加法器中的进位逻辑，获得多种运算能力。
  简单、运算种类较少。
  在控制信号CINH、EINH的作用下，可以完成4位数的加、比较和逻辑乘（与）运算。
  如图4－57所示（P139）

## Slide 48
电路1: 功能控制加在进位门和半加器
4-57
0
0
1
1
1
1
1
1
0

## Slide 49
电路1: 功能控制加在进位门和半加器
4-57
0
0
1
1
1
1
0
1
1

## Slide 50: 3.3.7 运算器(39)
方法2：改变加法器中的Gi和Pi来获得多种运算能力。
  运算种类多、但运算单元结构较复杂。
  图4－59给出了这类集成化4位运算单元（简称功能发生器）的逻辑图。
  它能执行16种算术运算和16种逻辑运算。

## Slide 51: 3.3.7 运算器(40)
4位ALU功能表 (SN74181)
  M是状态控制端，M＝”H”，执行逻辑运算，反之，执行算术运算。

## Slide 52
电路2: 功能控制加在输入端,改变进位产生函数Gi和进位传递函数Pi
74181
P141

## Slide 53: 4位ALU (SN74181)
简化逻辑图
（控制端＝ HLLH）
3.3.7 运算器(41)

## Slide 54: 4位ALU功能
1．M=L （控制端＝ HLLH）
门13输出
门14输出
门15输出
门16输出
门19输出
门13~16形成以X0~3、Y0~3、Cn为输入的四位快速加
法器的各进位的反码
3.3.7 运算器(42)

## Slide 55: 4位ALU功能
门19形成的是第3位向第4位进位的原码
门21、23、25、27形成以Xn、Yn为输入的半加和
门22
门24
门26
门28
F1--F4是全加和的反码
3.3.7 运算器(43)

## Slide 56: 4位ALU功能
3.3.7 运算器(44)

## Slide 57: 4位ALU功能
2． M=H （控制端＝ HLLH）
门13~16均被封锁，位间没有操作，电路执行逻辑运算
电路输出为
电路是异或非逻辑
（比较器）.
3.3.7 运算器(45)

## Slide 58: MIT数字逻辑电路课中的ALU课件

## Slide 70: 3.3.7 运算器
3.3.7 运算器（算数逻辑单元 ALU）
  加法器
    1位加法器
    4位串行进位加法器
    4位并行进位加法器和快速进位逻辑
    16位并行进位加法器
  算术运算逻辑单元
    4位算术逻辑运算单元
  乘法器（不要求掌握!）

## Slide 71
乘法器
3.3.7 运算器(46)
深度学习和大模型技术的迅速发展，如何实现更加高效的计算？比如4-bit量化的大模型的基本计算单元，需要4-bit加法、4-bit乘法以及其他运算符的组合。

## Slide 72
十/二进制乘法
0 0 1 1
ⅹ) 0 1 0 1
0 0 1 1
＋)
0 0 1 1
0 0 1 1 1 1
例如：0011ⅹ0101=1111
1 1 0 0
1 1 0 0
ⅹ) 1 1 0 0
1 0 0 1 0 0 0 0
＋)
1 1 0 0
3 5 15 12 12 144
1100ⅹ1100= 10010000
3.3.7 运算器(47)
0 0 0 0

## Slide 73
四位乘法器
3.3.7 运算器(48)
A0
B0
A1
B1
A2
B2
A3
B3
ⅹ)
A0B0
A1B0
A2B0
A3B0
A0B1
A1B1
A2B1
A3B1
A0B2
A1B2
A2B2
A3B2
A0B3
A1B3
A2B3
A3B3
+ )
S0
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
An | Bn | Mn
0 | 0 | 0
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1
一位乘法功能表（与运算）

## Slide 74
四位乘法器
3.3.7 运算器(49)
A0
A1
A2
A3
B0
B1
B2
B3
A3B0
A2B0
A1B0
A0B0
A3B1
A2B1
A1B1
A0B1
A3B2
A2B2
A1B2
A0B2
A3B3
A2B3
A1B3
A0B3

## Slide 75
四位乘法器
3.3.7 运算器(50)
A0
A1
A2
A3
B0
B1
B2
B3
A0B0
A1B0
A2B0
A3B0
A0B1
A1B1
A2B1
A3B1
A0B2
A1B2
A2B2
A3B2
A0B3
A1B3
A2B3
A3B3
0
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
S0
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
4位加法器

## Slide 76
四位乘法器
3.3.7 运算器(51)
A0
A1
A2
A3
B0
B1
B2
B3
A0B0
A1B0
A2B0
A3B0
A0B1
A1B1
A2B1
A3B1
A0B2
A1B2
A2B2
A3B2
A0B3
A1B3
A2B3
A3B3
0
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
S0
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
1
1
4
3
7
5
7
10
4位并行加法器

## Slide 77
并行四位乘法器
3.3.7 运算器(52)
思考题：
更快的四位乘法器可以多快？
如何将加法器和乘法器合在一起实现乘加运算？
如何实现一个神经计算单元？

## Slide 78
    作业：4.18, 4.23
附加题：给出由最快的1位全加器构成16位串行加法器、4位并行全加器构成16位串行加法器、16位并行加法器计算结果（C16、F16）所需要的级数，要求描述计算过程。